|  | PRACE NA PLACU BUDOWY |
| --- | --- |
|  | WARUNKI I WYMAGANIA Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z Umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi Projekt Organizacji Robót w uzgodnieniu z Inwestorem (Inspektorem), który w szczególności powinien zawierać: Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, Projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się części opisowej i graficznej, Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia niezbędne do wykonywania robót od daty rozpoczęcia robót do dnia ostatecznego odbioru. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Warunki prowadzenia prac budowlanych, rozbiórkowych, transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić utrudnienia ani zagrożenia. Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca utworzy i utrwali na własny koszt zaplecze budowlane i zorganizuje je w miejscu wskazanym przez Inwestora . Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia podziemnego i należy zapewnić dostęp do nich służbom technicznym. Pod istniejącą płytą mogą znajdować się stare, niezinwentaryzowane konstrukcje budowlane, stare nawierzchnie z kostki brukowej lub stare nawierzchnie asfaltowe. Gruz, materiały z rozbiórki nie przeznaczone do ponownego wykorzystania, ziemię z wykopów itp. należy wywozić na bieżąco z uwagi na brak miejsca na składowanie. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia. Inwestor udostępni odpłatnie media niezbędne do realizacji zadania; wskaże miejsca poboru wody i zrzutu ścieków, dopuszczalną moc, szczegółowe warunki techniczne podłączenia energetyki w uzgodnieniu i wg wskazań Inżyniera, natomiast kable, przewody wodne i kanalizacyjne oraz przewody elektryczne i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia Wykonawca na własny koszt. Na czas prowadzenia robót Wykonawca urządzi „kampus zaplecza budowy” z szatniami i węzłem sanitarnym w miejscu zgodnym z projektem organizacji budowy, planem zagospodarowania terenu budowy, który jest obowiązkiem Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora). Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, zlikwidować plac budowy i jeżeli naruszył, w trakcie budowy, tereny sąsiadujące ma doprowadzić te tereny do stanu pierwotnego. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego: Będzie utrzymywał teren budowy i wykopy bez wody stojącej. Będzie podejmował wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie budowy i w pomieszczeniach zaplecza budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wykonawca będzie odpowiadać za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy przy wykonaniu naprawy. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonywania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością. Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót.Sprzęt używany przez Wykonawcę do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowości do pracy. Sprzęt specjalistyczny powinien być zgodny z wymaganiami dla konkretnych rodzajów robót. W przypadku braku odpowiednich ustaleń, niezbędna jest akceptacja specjalistycznego sprzętu przez Inspektora. Wszelki sprzęt i maszyny używane przez Wykonawcę muszą spełniać wymagania przepisów BHP. Wymagania dotyczące środków transportu. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i na właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym w Umowie. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi na zasadach i warunkach określonych przez ten zarząd. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych. Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodne z Umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Inspektora. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za materiały i urządzenia niezbędne do wykonywania robót od daty rozpoczęcia robót do dnia ostatecznego odbioru. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta zaświadczeniem o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Rodzaj stosowanych materiałów powinien być zgodny z dokumentacją projektową. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki odbiorów robót budowlanych powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy przez Inspektora. Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujący personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową. W przypadku wystąpienia takiej konieczności, próbki do badań będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Inspektorowi wyniki badań. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z parametrami zawartymi w dokumentacji projektowej zatwierdzającej materiały do wbudowania , w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót. Przedmiar i obmiar robót odbywa się na zasadach określonych w Umowie. Opis sposobu odbioru robót budowlanych. Odbiór robót budowlanych odbywa się na zasadach określonych w Umowie Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących. Wszelkie rozliczenia w tym robót tymczasowych i prac towarzyszących odbywają się na zasadach określonych w Umowie. Dokumenty odniesienia Ustawa Parwo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 rok (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami), Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831) Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 2015 r. poz. 1165, z 2016 r. poz. 542), Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770), Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984, 1611, z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478), Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 298, 904), Ustawa oPrawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 831, 903), Ustawa o systemie oceny zgodności z dnia 30 sierpnia 2002 roku (Dz. U. z 2014 r. poz. 1645, 1662, z 2015 r. poz. 1223, 1918), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i rozwoju z dnia 16 października 2015 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 26 września 1997 roku (Dz. U. 129 poz. 844), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 czerwca 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2002 nr 91 poz. 811 2003.06.29), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2007 nr 49 poz. 330 2007.06.20), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 czerwca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2008 nr 108 poz. 690 2008.07.09), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2011 nr 173 poz. 1034 2011.09.06), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 r. nr 47 poz. 401), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. nr 120 poz. 1125, 1126), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 r. nr 202 poz. 2072), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego Dz. U. 2005 nr 75 poz. 664), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2010 nr 72 poz. 464), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2011 nr 42 poz. 217), Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 365), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041), Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2006 nr 245 poz. 1782), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami). |

|  | PRACE ROZBIÓRKOWE |
| --- | --- |
|  | WARUNKI I WYMAGANIA Roboty rozbiórkowe w budynku obejmują: zabezpieczenie przyłącza i instalacji elektrycznych odchodzących od budynku, zasypanie otworów po rozbiórkach, gdzie to konieczne; wywóz gruzu łącznie z utylizacją. Roboty budowlane związane z realizacją zamierzenia inwestycyjnego, należy wykonywać w sposób zapewniający maksymalną ochronę zieleni, a w szczególności systemów korzeniowych oraz pni drzew znajdujących się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia. Przed rozpoczęciem pracy, sprawdzić wszystkie wymagane informacje dotyczące istniejącej struktury i jej konstrukcji, otoczenia, jak i określić metodę prowadzenia prac w raporcie przeznaczonym dla Inwestora, zawierającym wszystkie wymienione poniżej aspekty: lokalizacja i sposób usuwania toksycznych lub niebezpiecznych materiałów, jeżeli takie występują; typ i lokalizacja przyległych lub sąsiednich nieruchomości, które będą narażone na hałas, wibracje, pył lub samo usuwanie struktury; |
|  | OBOWIĄZKI WYNIKAJĄCE Z WYBURZEŃ Przed przystąpieniem do rozbiórki, Wykonawca winien ustawić niezbędne zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren rozbiórki należy ogrodzić w sposób uniemożliwiający przedostanie się osób nieupoważnionych w obręb prac rozbiórkowych i oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo dóbr i osób. Odpowiada też za utrzymanie czystości oraz za pyły zanieczyszczające środowisko. Wszelkie inne postanowienia, które Wykonawca uzna za przydatne, będą podejmowane w uzgodnieniu ze służbami BHP, Inwestorem. Wykonawca ma obowiązek wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi warunkami technicznymi i obowiązującymi przepisami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie oraz ewentualne szkody, które powstałyby podczas prowadzenia robót. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: wykonać jako odrębne opracowanie projektu rozbiórki z wytycznymi i zaleceniami, zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej wykonania Roboty rozbiórkowe powinny być wykonywane w sposób uniemożliwiający wyrządzenie szkód sąsiednim nieruchomościom. Wszelkie koszty i ryzyka związane z zabezpieczeniem prac lub naprawą szkód powinny być ujęte w ofercie. Odpływy czynne: chronić czynne odpływy, włazy, kanały ściekowe, piony wentylacyjne, urządzenia, które pozostają w użyciu. Należy zabezpieczyć je tak by były wolne od rumowiska przez cały czas. Omijać połączenia: należy zapewnić kontynuację w dostawach mediów do zamieszkałych okolic/sąsiedztwa lokalizacji. Należy powiadomić użytkowników budynków, w których z powodu prowadzonych prac nastąpi przerwa w dostawie mediów przynajmniej 72 godziny przed przewidzianą przerwą. Zagrożenie gazem i oparami: należy unikać niebezpiecznych sytuacji, które mogą spowodować pożar lub wybuch gazu. Niebezpieczne miejsca: miejsca takie jak dziury, wykopy, itp. powinny być odpowiednio zabezpieczone, by nie spowodowały wypadku pracowników i osób trzecich. Azbest i materiały zawierające azbest: Wykonawca po odkryciu przy pracach rozbiórkowych azbestu musi natychmiast zgłosić ten fakt Inwestorowi i zabezpieczyć elementy z niego wykonane, do czasu zlikwidowania ich przez specjalnie przeszkoloną firmę do usuwania takich materiałów. Sprzęt używany do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Do demontażu należy stosować sprzęt zalecany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń należy stosować sprawne techniczne środki transportu. Przewóz odpadów na składowisko może się odbywać tylko wyspecjalizowanym transportem. Dokumenty odniesienia: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. 1997 nr 101 poz. 628 z późniejszymi zmianami). |

|  | IZOLACJE TERMICZNE |
| --- | --- |

|  | OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT IZOLACYJNYCH TERMICZNYCH |
| --- | --- |
|  | NORMY: PN-EN ISO 10456:2004 Izolacja cieplna. Materiały i wyroby budowlane. Określanie deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych. PN-98 ISO-8301 Izolacja cieplna. Określanie oporu cieplnego i właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych - Wełna mineralna Styropian termoizolujący. PK-B020130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty ze styropianu. EN 12086 Opór dyfuzyjny EN 826 Wytrzymałość na naprężenia ściskające przy odkształceniu 10%, Moduł sprężystości PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. Oraz inne obowiązujące normy i przepisy, niewymienione powyżej. |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE WYKONAWCZE Wszystkie zewnętrzne elementy budynku należy wykonać w taki sposób, aby nie powstawały żadne mostki i przebicia termiczne. |
|  | LOKALIZACJA I PODSTAWOWE WYTYCZNE: Kondygnacje nadziemne są w całości ocieplane i ogrzewane. W zakresie izolacji termicznych należy wykonać: Izolacje stropodachów – płyty warstwowe z rdzeniem styropianowym w okładzinie termozgrzewalnej papy asfaltowej gr. 20cm, MAX: 0,032 ƛ [ W/mK ], np.: ROOFMATE SL, THERMANO – lub równoważne Współczynnik przenikania ciepła UC(max) <= 0,15 [W/m2. K] Izolacje ścian zewnętrznych – STYROPIAN gr., 15cm MAX: 0,034 ƛ [ W/mK ], Współczynnik przenikania ciepła UC(max) <= 0,2 [W/m2. K] W miejscu prowadzenia rynny, rur spustowych ukrytych w grubości ściany zewnętrznej należy stosować styrodur – styropian o podwyższonych własciwościach termicznych – należy zachować izolacyjność wszystkich przegród i elementów budynku zgodną z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wszystkie miejsca łączeń płyt termoizolacyjnych (uwzględniając zmiany grubości płyt z zachowaniem zewnętrznego lica ściany) należy zabezpieczyć przed pękaniem warstwy wykończeniowej zapewniając ciągłość i niewidoczność łączeń. Niedopuszczalne jest wykonanie izolacji z sposób powodujacy peknięcia tynków na styku materiałów. Nie przewiduje się wprowadzenia dylatacji tynków w tych miejscach. |

|  | STYROPIAN |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA Dylatacje robocze Docieplenie stropodachu, Elewacja, Izolacja zewnętrzna kominów ponad połacią dachową, |
|  | WŁAŚCIWOŚCI: wytrzymałość mechaniczna na ściskanie - od 0,2 do 0,7 N/mm2 opór dyfuzyjny 80-150 współczynnik przewodności cieplnej ≤ 0,04 W/mK gęstość od 12 do 40 kg/m3 klasyfikacja ogniowa – samogasnący klasa E, NRO zgodnie z PN-EN 13163:2009 |
|  | Typ – EPS (np.: 70-040) |
|  | WYTYCZNE WYKONAWCZE Montaż wg wytycznych producenta. |
|  | PRODUCENT Np.: STO, TERMO ORGANIKA, ARBET, lub równoważne |

|  | STYROPIAN EKSTRUDOWANY I TWARDY |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA Izolacja zewnętrznych elementów fundamentowych (płyty klejone do konstrukcji, celem uniknięcia przebić) – styropian typu XPS Izolacja posadzki na gruncie – styropian typu XPS 100 grubości 5 cm, Izolacja stropodachu – styropian typu EPS, Docieplenie rur spustowych, ukrytych w elewacji (EPS o wysokich parametrach izolacyjności cieplnej). |
|  | WŁAŚCIWOŚCI: Gaz porotwórczy/gaz zawarty w komórkach - CO2 / powietrze Gęstość objętościowa, min. - 30 kg/m3 Współczynnik przewodzenia ciepła – ≤ 0,035W/mK Opór dyfuzyjny - μ - 200-100 Nasiąkliwość wodą (28 dni) <0,7% Wytrzymałość na ściskanie - wytrzymałość lub naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu - - 0,30N/mm2 – wartość obliczeniowa dla obciążeń długotrwałych - ≥0,11N/mm2 Moduł sprężystości 12N/mm2 Klasyfikacja ogniowa – samogasnący wg PN-88/C-89297 Do wykonania ścian fundamentowych należy przyjąć rozwiązanie systemowe wybranego producenta spełniające wymóg pożarowy NRO dla ocieplenia wraz z tynkiem i montażem do konstrukcji ścian, Odporność na cykle zamarzania – rozmarzania. Odporność na obciążenia od ruchu na powierzchni. Zamknięta, jednorodna struktura komórkowa. Odporność na gnicie. Zg. z PN-EN 13164:2003 |
|  | WYTYCZNE WYKONAWCZE Montaż wg wytycznych producenta. |
|  | TYP XPS (np.: (S)30 ) i SPS (200-036) i EPS |
|  | PRODUCENT Np.: STO, Termo Organika, Marbet, Styrodur Thermano |

|  | IZOLACJE STROPODACHU |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA Stropodach o konstrukcji płyty żelbetowej, |
|  | TYP stropodach. |
|  | WŁAŚCIWOŚCI Dach nieużytkowy powinien być zbudowany według następującego układu warstw: Dach istniejący w spadku istniejącym, płyta żelbetowa w spadku istniejącego dachu Folia paropszepuszczalna Płyty izolacyjne termiczne Roofmate Folia PE podwójna Membrana EPDM wywinieta na ściany (resitrix) UWAGA: Ułożenie warstw dachu może nastąpić tylko po próbie wodnej i odbiorze warstw hydroizolacyjnych. |
|  | WYTYCZNE WYKONAWCZE Stosować rozwiązani systemowe ze wszystkimi warstwami i sposobem ich układania zalecanymi przez producenta. |

|  | ODWODNIENIA I ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH |
| --- | --- |
|  | NORMY: PN-EN 612:2005 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania. DIN 18338 Dachowe prace dekarskie i izolacyjne DIN 18339 Prace blacharskie |
|  | LOKALIZACJA I PODSTAWOWE WYTYCZNE Odprowadzenie wód opadowych z dachów kondygnacji nadziemnej – dach w spadku, Rury spustowe ukryte w ścianach, ocieplone, Koryta rynnowe i rury spustowe, |
|  | TYP Rynny – z blachy powlekanej, wykonane na budowie, |
|  | WŁAŚCIWOŚCI Charakterystyczne dla systemu. |
|  | WYTYCZNE WYKONAWCZE Odwodnienie liniowe i wpusty prowadzić w warstwach wylewki. Należy zachować spadek nawierzchni w kierunku lokalizacji elementów odwadniajacych umożliwiający prawidłowe odprowadzenie wód. Szczególne rozwiązania wg rysunków architektonicznych i projektu instalacji sanitarnych. Należy zastosować się do wytycznych wykonawczych wybranego producenta systemu. |
|  | PRODUCENT np.: MARLEY, GALECO, HAURATON, |

|  | DRZWI I OKNA |
| --- | --- |

|  | OGÓLNE WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT |
| --- | --- |
|  | NORMY PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane. PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbiór. PN-EN 410:2001/AP1:2003 Szkło w budownictwie. Określenie świetlnych i słonecznych właściwości oszklenia. PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Oznaczenia stanów. PN-EN 573-3:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie. Część 3:Skład chemiczny. PN-EN 673:1999/A2:2003 Szkło w budownictwie. Określenie współczynnika przenikania ciepła „U”. Metoda obliczeniowa. PN-EN 12020-2:2004 Aluminium i stopy aluminiowe. Kształtowniki wyciskane precyzyjne ze stopów EN AW-6060 i EN AW-6063. Część 2: Tolerancja wymiarów i kształtu. PN-EN 12152:2004 Ściany osłonowe. Przepuszczalność powietrza. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. PN-EN 12154:2004 Ściany osłonowe. Wodoszczelność. Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. PN-EN 12208:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Klasyfikacja. PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja. PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja. PN-EN 1294:2002 Skrzydła drzwiowe. Określenie zachowania się pod wpływem zmian wilgotności w kolejnych jednorodnych klimatach. PN-EN 13116:2004 Ściany osłonowe. Odporność na obciążenie wiatrem. Wymagania eksploatacyjne. PN-EN 1529:2001 Skrzydła drzwiowe Wysokość, szerokość, grubość i prostokątność Klasy tolerancji. PN-EN 1530:2001 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa Klasy tolerancji. PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności. PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym. PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Próba tłumienia wahadła. PN-EN ISO 2360:1998 Powłoki nieprzewodzące na podłożu metalowym niemagnetycznym. Pomiar grubości powłok. Metoda prądów wirowych. PN-EN ISO 1522:2001 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Pomiar grubości powłoki. PN-EN ISO 2812-1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na ciecze. PN-EN ISO 7253:2000/AP1:2001 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności na rozpyloną obojętną solankę (mgłę). EN 1365-1:2003 Building hardware – Gasket and weatherstripping for doors, Windows, shutters and curtain walling – Part1: Performence requirements and classification. BN-84/6829-04 Szkło budowlane Szyby bezpieczne hartowane płaskie Szyby na skrzydła drzwiowe. |

|  | STOLARKA ZEWNĘTRZNA (wraz z drzwiami zewnętrznymi) |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA Elewacje kondygnacji nadziemnych budynków. Wg rysunków architektonicznych. |
|  | WŁAŚCIWOŚCI Drzwi zewnętrzne Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM 77 HI lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej. Jest on trójkomorowym systemem profili aluminiowych, służącym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji okienno-drzwiowych o wysokiej izolacyjności cieplnej. System służy do konstruowania okien, drzwi, witryn o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. Zastosowane termoizolatory z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym wypełnione są dodatkowo wkładkami styropax. System umożliwia wykonanie okien z ukrytym, niewidocznym od zewnątrz skrzydłem. System pozwala na projektowanie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profili w układzie od zewnątrz jak i od wewnątrz. Duża różnorodność specjalistycznych profili umożliwia ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniej wielkości oraz dowolne zestawianie różnego rodzaju okien. Minimalne parametry dla przyjętego systemu okiennego: Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, Wymiary profili : głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm, głębokość zabudowy dla skrzydła drzwiowego : 77 mm, szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 – 127 mm dla ościeżnicy oraz 77 – 200 mm dla słupka/poprzeczki, Grubość ścianek profili: 1,5÷2,1 mm, Właściwości techniczno-użytkowe systemu: PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001 Wodoszczelność: Klasa E900 PN-EN 12208:2001 Obciążenie wiatrem: C5 PN EN 12210: 2001 Współczynnik ramowy dla profili: Uf = 0,8÷2,0 W/m2*K Uderzenie bezpieczeństwa +/-3000 Pa PN-EN 12210: 2001 Odporność na uderzenie: Klasa 5 (950 mm) PN-EN 13049: 2004 Izolacyjność akustyczna: Rw = 34÷45 dB Trwałość mechaniczna (cykle wielokrotnego otwierania i zamykania): Klasa 7 PN-EN 12400:2004 Siła zamykająca lub siła potrzebna do rozpoczęcia ruchu: Klasa 4 PN-EN 12217:2015 Okucie poruszane dłonią: Klasa 2/5 PN-EN 12217:2015 Okucie poruszane palcami: Klasa 4 PN-EN 12217:2015 Antywłamaniowość: RC3 PN-EN 1627:2012 Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej, Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; kształt i wymiary uszczelek powinny być zgodne z dokumentacją systemową; Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia; wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin; uszczelki musza być wymienialne; należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe, Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową, Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: wygląd: powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć widocznych defektów w postaci: chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam, porów wgłębień, rys i zadrapań, przy oglądaniu z odległości 3 m dla elementów przeznaczonych do zastosowań wewnątrz obiektów. Powłoka powinna mieć równomierny kolor i połysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/III.16/2007), grubość nominalna: nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008, odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN ISO 9227:2007, twardość względna (iloraz czasu zanikania wahań wahadła) nie mniej niż 0,7; według Buchholza nie mniej niż 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005, odporność na korozję w atmosferze mgły solnej stan powłoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN ISO 9227:2007, odporność na działanie cieczy: stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 40˚C; po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 wg PN-EN ISO 2812-1:2001, lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, w przypadku, gdy proszkowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych są wykonywane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT, powłoki te powinny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW III.16/2007, tablica 3, Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa), Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM, Okna Jako referencyjny przyjęto system YAWAL TM 77HI lub inny równorzędny o parametrach nie niższych jak podano poniżej w tabeli. System TM 77HI Okna to nowe, innowacyjne rozwiązanie pozwalające na uzyskanie doskonałych parametrów izolacyjności cieplnej, akustycznej, ochrony przed wiatrem i wodą, oraz bezpieczeństwa. Profile skrzydeł i ościeżnic systemu TM 77HI składają się z 2 części aluminiowych, oddzielonych od siebie taśmami izolacyjnymi. Rolę izolacji termicznej spełniają dedykowane rozwiązania komorowe strefy izolatora wraz z systemem 2-komponentowego uszczelniania centralnego oraz wypełnienia powierzchni wewnętrznej profili w strefie mostka termicznego przy pomocy materiałów izolujących. Jest on trójkomorowym systemem profili aluminiowych, służącym do wykonywania nowoczesnych konstrukcji okiennych o wysokiej izolacyjności cieplnej. System służy do konstruowania okien, drzwi, witryn o wysokich parametrach termoizolacji przeznaczonych do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego, użyteczności publicznej i przemysłowych. System umożliwia wykonanie okien z ukrytym, niewidocznym od zewnątrz skrzydłem. System pozwala na projektowanie konstrukcji o dużych wymiarach ze względu na wykorzystanie wzmocnionych profili w układzie od zewnątrz jak i od wewnątrz. Duża różnorodność specjalistycznych profili umożliwia ekonomiczne wykonywanie okien odpowiedniej wielkości oraz dowolne zestawianie różnego rodzaju okien. Minimalne parametry dla przyjętego systemu okiennego: Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium EN AW-6060 lub EN AW-6063 wg PN-EN 573-3:2004, stan T6 wg PN-EN 515:1996; własności wytrzymałościowe wg PN-EN 755-9:2002; tolerancje wg PN-EN 12020-2:2004, Wymiary profili : głębokość zabudowy dla ramy i słupka wynosi : 77 mm, głębokość zabudowy dla skrzydła okiennego: 86,4 mm, szerokość widokowa profili (od zewnątrz): 52 – 127 mm dla ościeżnicy, 77 – 200 mm dla słupka/poprzeczki, 32 – 57 mm dla skrzydła okiennego, Grubość ścianek profili: 1,5÷1,8 mm, Właściwości techniczno-użytkowe systemu: PARAMETR WARTOŚĆ WG NORMY Przepuszczalność powietrza: Klasa 4 PN-EN 12207:2001 Wodoszczelność: Klasa E1650 PN-EN 12208:2001 Obciążenie wiatrem: C4 PN EN 12210 : 2001 Współczynnik ramowy dla profili: Uf =0,8÷1,5 W/m2*K Izolacyjność akustyczna: Rw = 34÷48 dB Antywłamaniowość: RC4 PN-EN 1627:2012 Sztywność profili - należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości, Połączenia elementów wykonywać przy pomocy zagniatania lub skręcania przy zastosowaniu systemowych elementów złącznych z dodatkowym klejeniem (jeżeli jest wymagane), Okucia – w konstrukcjach mogą być stosowane wyłącznie okucia przewidziane dla danego systemu; mocowanie do kształtowników zgodnie z dokumentacja systemową; typy okuć powinny być dostosowane do ciężaru i wymiarów skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych; mogą być one wykonane ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego, Elementy złączne - wkręty, śruby, nakrętki, podkładki, itp. stosowane do wykonywania połączeń, są wykonane ze stali nierdzewnej, wg dokumentacji systemowej, Uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM lub elastomeru termoplastycznego TPE; spełniające wymagania normy EN 12365-1:2003; kształt i wymiary uszczelek powinny być zgodne z dokumentacją systemową; Połączenia naroży uszczelek klei się lub stosuje gotowe narożniki zgodnie z dokumentacja konstrukcyjna systemu; dobór uszczelek uzależniony jest od przeznaczenia zabudowy oraz grubości wypełnienia; wszystkie uszczelki muszą zostać umieszczone w elementach w sposób gwarantujący wymaganą trwałą odporność na wpływy atmosferyczne oraz szczelność przylgi spoin; uszczelki musza być wymienialne; należy tylko i wyłącznie stosować przewidziane uszczelki systemowe, Materiały uzupełniające - podkładki pod szyby, kleje, wełna mineralna, pianka poliuretanowa i silikony do uszczelnienia połączeń zgodnie z dokumentacja systemową, Kolor profili oraz okuć wg zestawienia stolarki, Powłoki lakierowane proszkowo powinny spełniać następujące wymagania: wygląd: powłoka na oznaczanej powierzchni nie może mieć widocznych defektów w postaci: chropowatości, zacieków, pęcherzy, wtrąceń, kraterów, matowych plam, porów wgłębień, rys i zadrapań, przy oglądaniu z odległości 3 m dla elementów przeznaczonych do zastosowań wewnątrz obiektów. Powłoka powinna mieć równomierny kolor i połysk z dobry, kryciem (ZUAT-15/III.16/2007), grubość nominalna: nie mniej niż 60μm oznaczana wg PN-EN ISO 2360:2006 lub PN-EN ISO 2808:2008, odporność na odrywanie od podłoża – stopień 0 oznaczana wg PN-EN ISO 2409:2008 lub PN-EN ISO 9227:2007, twardość względna (iloraz czasu zanikania wahań wahadła) nie mniej niż 0,7; według Buchholza nie mniej niż 80 wg PN-EN ISO 1522:2008 lub PN-EN ISO 2815:2005, odporność na korozję w atmosferze mgły solnej stan powłoki bez zmian po 1000 godz. wg PN-EN ISO 9227:2007, odporność na działanie cieczy: stan powłoki bez zmian po 1000 h działania wody destylowanej w temperaturze 40˚C; po 500 h działania roztworów 1% NaOH, 1% HCl, 1% H2SO4 wg PN-EN ISO 2812-1:2001, lakiernia powinna udzielić przynajmniej 10 letniej gwarancji na niezmienność koloru, w przypadku, gdy proszkowe powłoki poliestrowe na kształtownikach aluminiowych są wykonywane przez wytwórnie posiadające znak jakości QUALICOAT, powłoki te powinny spełniać Wymagania Techniczne Znaku Jakości QUALICOAT, określone w Ustaleniach Aprobacyjnych GW III.16/2007, tablica 3. Szklenie wg zestawienia stolarki (szyba dwukomorowa), Wszystkie styki konstrukcji aluminiowej z konstrukcją stalową odizolować przekładką z PCV lub EPDM |
|  | WYTYCZNE WYKONAWCZE Wykonawca zobowiązany jest w każdym przypadku uznać formalne założenia podanego rozwiązania (patrz szczegóły konstrukcyjne) za podstawę swojej oferty. Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponował inne rozwiązanie techniczne muszą one spełniać wszystkie wymogi oferty głównej co do funkcji i być co najmniej równorzędne. Wszelkie propozycje stosowania rozwiązań technicznych lub materiałowych, różne od zawartych w projekcie w tym te jedynie wymienione jako referencyjne z nazwy, muszą być przedstawione projektantom do zaakceptowania. Standard proponowanych zamienników nie może być niższy niż przedstawionych w projekcie materiałów określonych jako „marka referencyjna – ref.” rysunków (w odpowiedniej skali) wraz z dokładnym opisem parametrów technicznych i estetycznych przedstawiających najważniejsze, a ustalone wcześniej z architektem szczegóły swojej oferty, w celu możliwości jasnej oceny jego rozwiązania i uzyskania ewentualnej zgody architekta i zamawiającego. Wykonawca może zaproponować alternatywne rozwiązania w dowolnym systemie, spełniające wymagania zawarte w niniejszym opracowaniu, pod następującymi warunkami: Wykonawca sporządzi na swoją odpowiedzialność projekt warsztatowy (przedstawienie w odpowiedniej skali rysunków technicznych proponowanych rozwiązań alternatywnych z dokładnym opisem tak, aby można było jednoznacznie stwierdzić iż rozwiązania są tożsame pod względem technicznym oraz estetycznym), potwierdzenia wymagań technicznych na podstawie pisemnych raportów uzyskanych z akredytowanych jednostek właściwych dla danych wymagań, przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie oraz wykonania modelu o wymiarach min. 1500 mm x 3200 mm pokazującego najważniejsze elementy systemu. (dane techniczne, atest, znak CE, bieżące raporty z badań konstrukcji reprezentatywnych dla projektu wykonane tylko przez jednostki akredytowane zgonie z wymogami NE) Wykonawca oświadczy, że jego projektanci mają doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania projektu wykonawczego, przed rozpoczęciem prac projektowych, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia wszystkich danych technicznych projektowanych konstrukcji przez Nadzór Autorski (NA), po dokonaniu wszystkich uzgodnień j.w. i uzyskaniu zatwierdzenia przez NA, Wykonawca wykona projekt warsztatowy obejmujący: obliczenia statyczno-wytrzymałościowe konstrukcji aluminiowych, obliczenia wytrzymałościowe elementów kotwiących, obliczenia statyczne zestawów szklanych, szczegółowy opis techniczny zastosowanych systemów, detale istotnych szczegółów konstrukcji, takie jak: typowe przekroje podłużne i poprzeczne, zakończenia konstrukcji (podstawa i połączenia z innymi elementami), itp. |
|  | WYMAGANIA SPECJALNE Należy przedstawić do zaakceptowania model łączenia profili z szybą, rodzaj szklenia oraz rysunki detali w przed zamówieniem detale te powinny zawierać wszystkie przekroje oraz łączenia. |
|  | PRODUCENT np.: YAWAL lub równoważne Zamontować parapety z konglomeratu grubość 3cm |

SZKŁO OKIENNE

LOKALIZACJA Elewacja

WŁAŚCIWOŚCI Parametry optyczno energetycznych do uzgodnienia z Inwestorem. Szyby dwukomorowe.

WYTYCZNE WYKONAWCZE Wg zaleceń i wytycznych wykonawczych producenta.

PRODUCENT Zgodnie z dostawcą.

|  | SZKŁO W DRZWIACH WEJŚCIOWYCH |
| --- | --- |
|  | LOKALIZACJA Drzwi w elewacji. |
|  | WŁAŚCIWOŚCI Parametry optyczno energetycznych do uzgodnienia z Inwestorem. Szyby dwukomorowe. Szyba zewnętrzna hartowana bezpieczna, antywłamaniowa Wartość U dla zespołu szyby 1,1 Wartość Rw > 36 Db |
|  | WYTYCZNE WYKONAWCZE Wg zaleceń i wytycznych wykonawczych producenta. |
|  | PRODUCENT Zgodnie z dostawcą fasady szklanej. |

OGÓLNY OPIS ROZWIĄZAŃ ESTETYCZNYCH

Podstawową zasadą kierującą przebiegiem prac budowlanych jest akceptacja wszystkich rozwiązań przez Inwestora przed zamontowaniem w budynku.

Istnieje absolutny zakaz montażu w widocznych miejscach (komunikacja ogólna, klatki schodowe, tarasy) elementów z następujących elementów: widocznych śrub i wkrętów, gwoździ lakierów bezbarwnych, farb olejnych i o wysokim połysku. typowych drzwi/skrzynek zamykających wnęki gazowe, elektryczne i liczników wody czy łącz telekomunikacji i innych instalacji teletechnicznych. widocznych kabli, rur oraz puszek i skrzynek.

Ponadto w widocznych miejscach podnosi się tolerancję opisaną w polskich normach dwukrotnie. W szczególności dotyczy to tolerancji styków krawędzi oraz odchyłów na widocznych płaszczyznach.

W przypadku wykonywania poprawek lub realizacji elementów w różnym czasie należy je wykończyć w taki sposób aby miejsca łączenia / poprawek były niewidoczne. Jeżeli nie jest to możliwe poprawienia elementy należy wykonać w całości od nowa.

|  | ZABEZPIECZENIA POŻAROWE |
| --- | --- |
|  | OGÓLNE WYMAGANIA Budynek należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej. Wymagane zabezpieczenia zostały szczegółowo opisane warunkach ochrony pożarowej załączonych do niniejszego projektu. Niezależnie od zapisów projektu wszystkie elementy powinny zostać w sposób zapewniający bezpieczeństwo pożarowe i spełniające wymogi przepisów prawa. Wszelkie zmiany mogące wpłynąć na warunki bezpieczeństwa pożarowego budynków należy konsultować z uprawnionym rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Do wykonania elementów zabezpieczeń przeciwpożarowych należy wykorzystać tylko elementy posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty. |

|  | KLASA ODPORNOŚCI POŻAROWEJ ELEMENTÓW BUDYNKÓW |
| --- | --- |
|  | Zgodnie z warunkami ochrony przeciwpożarowej. |

MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

Roboty budowlano – montażowe

1) Budowa systemu paneli fotowoltaicznych wraz z dostawą oprzyrządowania i okablowania.

2) Przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci wewnętrznej budynków oraz przebudowę układu pomiaru energii przystosowującego układ do pomiaru energii wytworzonej.

3) Konfiguracja aplikacji systemu nadzoru.

4) Układy pomiarowe przystosowane do działania na rynku prosumenckim

5) Wykonanie odpowiednich badań i pomiarów oraz sporządzenie protokołów.

Wykonawca w wyniku realizacji projektu zobowiązany jest do osiągnięcia min. n/w wskaźników. Wartość mocy zainstalowanej dla poszczególnych źródeł energii Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w załączniku do oferty.

2.1 Minimalne parametry techniczne - instalacje fotowoltaiczne

Moduły fotowoltaiczne powinny zostać rozmieszczone na powierzchni dachu (w przypadku, gdy nie ma takiej możliwości należy je zamontować na gruncie przy wykorzystaniu konstrukcji wolnostojącej lub na ścianie). Mocowane powinny być przy wykorzystaniu odpowiednich systemów montażowych.  W przypadku braku możliwości montażu na połaci południowej, proponuje się wykorzystać połać południowo-wschodnią lub południowo-zachodnią. Wskazany kąt pochylania modułów fotowoltaicznych: 30o – 45o.

Podstawowe min. parametry instalacji fotowoltaicznych

| Lp. | Opis wymagań | Parametry wymagane |
| --- | --- | --- |
| 1 | Moc modułu | Min.: 340 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 2 | Sprawność modułu | Min.: 17,4 % (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 3 | Tolerancja mocy | -0/+5 Wp (standardowe warunki testu: napromieniowanie 1000 W/m2, temperatura ogniw 25 °C i współczynnik masy powietrza AM 1,5) |
| 4 | Współczynnik wypełnienia FF | Min.: 75,7 % |
| 5 | Współczynnik temperaturowy mocy | Max.: –0,39 %/K |
| 6 | Typ modułu | Monokrystaliczny |
| 7 | Rama modułu | Aluminium anodowane |
| 8 | Przykrycie modułu | Szkło hartowane solarne min. 3,2mm |
| 9 | Gwarancja wydajności mocy producenta | 10 lat: min. 90% mocy znamionowej 25 lat: min. 80% mocy znamionowej 10 |
| 10 | Grubość ramy | Min. 38 mm |
| 11 | Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu | Min:5400Pa |
| 12 | Wytrzymałość mechaniczna na parcie i ssanie wiatru | Min: 2400Pa |
| 13 | Napięcie maksymalne Vmpp | 38,63V – 39,03V |
| 14 | Prąd maksymalny Impp | 8,8A- 9,32A |
| 15 | Napięcie otwarcia Voc | 46,87V – 47,87V |
| 16 | Prąd zwarciowy Isc | 9,61A – 9,99A |
| 17 | Współczynnik temperaturowy mocy | Od 0 do -0,39% |
| 18 | Współczynnik temperaturowy napięcia Voc | Od 0 do -139,0m V/K |
| 19 | Współczynnik temperaturowy prądu Isc | Od 0 do +4,0 mA/K |

Parametry  trójfazowy beztransformatorowy falownik

DANE WEJŚCIOWE

| Liczba trackerów MPP | 2,0 |
| --- | --- |
| Maks. prąd wejściowy (Idc max) | 27,0 / 16,5 A |
| Maks. prąd zwarciowy pola modułów | 40,5 / 24,8 A |
| Zakres napięć wejściowych DC (Udc min – Udc max) | 200 - 1000 V |
| Napięcie rozpoczęcia pracy (Udc start) | 200,0 V |
| Znamionowe napięcie wejściowe (Udc,r) | 600,0 V |
| Zakres napięć MPP (Umpp min – Umpp max) | 320 - 800 V |
| Użyteczny zakres napięcia MPP | 200 - 800 V |
| Liczba przyłączy DC | 3 + 3 |
| Maks. moc generatora fotowoltaicznego (Pdc max) | 18,8 kWpeak |

### DANE WYJŚCIOWE

| Moc znamionowa AC (Pac,r) | 12,5 kW |
| --- | --- |
| Maks. moc wyjściowa (Pac max) | 12,5 kVA |
| Prąd wyjściowy AC (Iac nom) | 18,0 A |
| Przyłącze sieciowe (Uac,r) | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
| Zakres napięcia AC (Umin - Umax) | 150 - 280 V |
| Częstotliwość (fr) | 50 / 60 Hz |
| Zakres częstotliwości (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz |
| Współczynnik zniekształceń nieliniowych | 2,0 % |
| Współczynnik mocy (cos φac,r) | 0 - 1 ind./cap. |

### DANE OGÓLNE

| Wymiary (wysokość) | 725,0 mm |
| --- | --- |
| Wymiary (szerokość) | 510,0 mm |
| Wymiary (głębokość) | 225,0 mm |
| Masa | 34,8 kg |
| Stopień ochrony | IP 66 |
| Klasa ochrony | 1,0 |
| Kategoria przepięciowa (DC/AC) 1) | 2 / 3 |
| Pobór energii w nocy | &lt; 1 W |
| Koncepcja budowy falownika | Beztransformatorowy |
| Chłodzenie | Regulowana wentylacja |
| Montaż | Montaż wewnątrz i na zewnątrz budynków |
| Zakres temperatur otoczenia | -40°C - +60°C |
| Dopuszczalna wilgotność powietrza | 0 - 100 % |
| Maks. wysokość nad poziomem morza 2) | 2.000 m / 3.400 m |
| Technologia przyłączenia DC | Zaciski śrubowe 6x DC+ i 6x DC- 2,5–16 mm² |
| Technologia przyłączenia AC | 5-stykowe zaciski śrubowe AC 2,5–16 mm² |
| Posiadane certyfikaty i spełniane normy | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,&lt;br /&gt; AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-16, CEI 0-21, NRS 097 |

### WSPÓŁCZYNNIK SPRAWNOŚCI

| Maks. współczynnik sprawności (instalacja fotowoltaiczna – sieć zasilająca) | 98,0 % |
| --- | --- |
| Europejski współczynnik sprawności (ηEU) | 97,6 % |
| η przy 5% Pac,r 3) | 88,7 / 93,1 / 90,1 % |
| η przy 10% Pac,r 3) | 92,9 / 96,1 / 94,6 % |
| η przy 20% Pac,r 3) | 95,4 / 97,3 / 96,6 % |
| η przy 25% Pac,r 3) | 95,6 / 97,6 / 97,0 % |
| η przy 30% Pac,r 3) | 95,9 / 97,7 / 97,2 % |
| η przy 50% Pac,r 3) | 96,4 / 98,0 / 97,5 % |
| η przy 75% Pac,r 3) | 96,5 / 98,0 / 97,6 % |
| η przy 100% Pac,r 3) | 96,5 / 97,8 / 97,6 % |
| Współczynnik sprawności dostosowania MPP | &gt; 99,9 % |

### ZABEZPIECZENIA

| Pomiar izolacji DC | Tak |
| --- | --- |
| Zachowanie w momencie przeciążenia | Przesunięcie punktu pracy, ogranicznik mocy |
| Odłącznik DC | Tak |
| Ochrona przed zamianą biegunów | Tak |

### ZŁĄCZA

| WLAN / Ethernet LAN | Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Solar API (JSON) |
| --- | --- |
| 6 wejść i 4 cyfrowe wejścia/wyjścia | Podłączenie do odbiornika sterowania zdalnego |
| USB (gniazdo typu A) 4) | Datalogging, aktualizacja falowników przez nośnik USB |
| 2x RS422 (gniazdo RJ45) 4) | Solar Net |
| Wyjście sygnalizacyjne 4) | Zarządzanie energią (bezpotencjałowe wyjście przekaźnika) |
| Datalogger i serwer sieciowy | Zintegrowany |
| Wejście zewnętrzne 4) | Podłączenie licznika S0 / monitorowanie ochrony przeciwprzepięciowej |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec lub podłączenie licznika energii |

MONTAŻ  POMPY  CIEPŁA

Szczegółowy opis montażu:

- montaż jednostki wewnętrznej w odległości max do 5mb od jednostki zewnętrznej

- przebieg instalacji miedzianej łączącej obie jednostki po wierzchu ściany, sufitu lub posadzki

- instalacja urządzenia split

- grawitacyjne odprowadzenie skroplin od jednostki wewnętrznej o ile wymagane

- zasilanie urządzenia

- podłączenie przewodu wprost z rozdzielni jeśli jest to wymagane

- wykonanie próżni i próby szczelności w instalacji freonowej

- montaż jednostki zewnętrznej możliwy na ścianie lub suficie do wysokości 1,5m od gruntu

- wykonania bruzd w ścianie

- podłączenia hydrauliczne

- innych materiałów hydraulicznych, montażowych i przyłączeniowych niż rury miedziane, wspornik/stojak

- koryt osłonowych skrywających instalację freonową

- podłączenia elektrycznego do tablicy rozdzielczej lub puszki elektrycznej

- montażu jednostki zewnętrznej na dachu budynku i/lub wysokości powyżej 1,5m

- instalacji łączącej jednostki dłuższej niż 5mb

- elektrycznej pompki skroplin

- prace wykończeniowych pomieszczeń (malowanie, tynk, gips itp)

- pompa ma mieć możliwość sterowania za pomocą telefonu komórkowego i aby była kompatybilna z rozwiązaniami automatyki domowej.

.Wymagania

- Ogrzewanie budynku

- Praca do temperatury zewnętrznej -25° C

- Sterowanie dwoma obiegami grzewczymi

- Opcja osuszania idealna dla nowych budynków

- Opcja pracy w trybie chłodzenia

- Automatyczne sterowanie pogodowe

- Wbudowane naczynie wzbiorcze, zawory odcinające, filtr wodny

- Funkcja zapobiegająca rozwojowi bakterii legionella

- Współczynnik COP  (do 5.00)

- Seria certyfikowana.

- posiadanie certyfikatu EUROVENT

- Efektywność energetyczna w klasie A+++

- Zdalne sterowanie możliwe również za pomocą urządzeń mobilnych

- Moc grzewcza nominalna (max) woda 30/35°C, temp.zew. 7DB/6WB°C kW 14.0 (16.7)

- COP 4.71

- Moc chłodnicza nominalna (max) woda 12/7°C, temp.zew. 35°C/- kW 9.5 (12.6)

- EER 3.22

- Przepływ wody (min / max) m3/h 1.1 / 3.0

- Pojemność naczynia wzbiorczego l 6.0

- Zakres temperatury wody °C 20 - 60

- Zasilanie V / Φ / Hz 400V / 3Φ / 50Hz

- Poziom mocy akustycznej dB(A) 39

- Wymiary wys. / szer. / gł.mm 960 / 520 / 360

- Waga brutto kg 71

Agregat

- Czynnik chłodniczy R410A

- Długość instalacji min / max dla wstępnej ilości czynnika m 5 / 15

- Zasilanie V / Φ / Hz 400V / 3Φ / 50Hz

- Poziom mocy akustycznej dB(A) 64

- Wymiary wys. / szer. / gł. mm 1380 / 950 / 370

- Waga brutto kg 116

- Sprężarka scroll DC inverter